附件1：

广西中医药大学第一附属医院东葛院区立体车库维保服务项目采购询价函

我院拟对东葛院区立体车库维保服务项目进行采购，现就该事项的服务价格进行询价，请参与该询价事项的单位根据下述内容进行报价。

一、项目名称

广西中医药大学第一附属医院东葛院区立体车库维保服务

二、服务地点

广西中医药大学第一附属医院东葛院区（南宁市东葛路89-9号）。

三、项目采购期限

期限为两年，2023年4月20日起至2025年4月19日止。

四、服务内容

本项目为广西中医药大学第一附属医院东葛院区立体车库维修保养服务采购，车库为五层钢丝绳升降横移式立体停车设备，分6大区，每区26车位，共计156车位。

| 系统名称 | 维护保养内容 |
| --- | --- |
| 钢结构 | 1.主体框架状况检查 |
|  | 2.框架紧固螺栓的检查 |
|  | 3.载车板及水平度的检查 |
|  | 4.升降导轨、横移导轨状况检查 |
|  | 5.涂装检查、锈蚀处理 |
| 升 降 横 移 系 统 | 1.升降横移电机链条及链条连接点的检查 |
|  | 2.传动链条或者钢丝绳是否松弛 |
|  | 3.主链、平衡链、循环链及连接点的检查 |
|  | 4.传动链条或者钢丝绳的磨损断股检查 |
|  | 5.链轮齿面或钢丝绳卷筒面磨损检查 |
|  | 6.提升轴、传动轴及轴承座的检查 |
|  | 7.电机链条、链轮咬合是否有异音 |
|  | 8.链轮或者钢丝绳轮是否倾斜、移位 |
|  | 9.链条、轴承轴承座及活动部位润滑注油 |
|  | 10.横移传动轮子及挂钩的卡簧检查 |
|  | 11.减速机是否安装牢固 |
|  | 12.减速机固定底座有无裂纹 |
|  | 13.减速机油封检查 |
|  | 14.减速机异音、发热的检查 |
|  | 15.减速机刹车及其刹车片的磨损检查 |
| 安 全 系 统 | 1.光电（安全、超长、超高）是否正常动作 |
|  | 2.限位开关（上下限、越位）是否正常动作 |
|  | 3.防松链（绳）装置是否正常动作 |
|  | 4.防坠装置（电磁铁、挂钩）是否正常动作 |
| 电 气 系 统 | 1.电线绝缘套、金属软管是否破损 |
|  | 2.操作盒控制面板是否正常 |
|  | 3.紧急停止是否正常动作 |
|  | 4.电源指示灯、警灯、警笛是否正常 |
|  | 5.电控箱内电器元件及线路检查 |
|  | 6.车库内及电控箱内湿度的检查 |
| 全面检测 | 1.升降横移时间检测 |
|  | 2.刷卡检测 |
|  | 3.所有车位运行状况检测 |

五、维保要求：

1、每月检查保养：维保人员每周对停车设备进行3次的日常检查维护，周维护保养内容：对停车设备的安全装置的工作状况进行仔细的检查与调整。对各传动部件进行检查并视情况是否需要补充润滑油。

2、每季度检查保养：维保人员每季度对停车设备进行一次季度维护保养，与当月的月度维护保养合并进行。季度维护保养内容：对机械停车设备的传动部分进行全面检查，并进行必要的调整和维修；对安全装置进行必要的调整，对电器控制系统进行检查。

3、年度检查保养：维保人员每年对停车设备进行一次年度维护保养，时间在技术监督局进行强检前一个月，强检日期投标人提前一个月通知，配合做好年检工作。年度检查保养内容：对设备做一次全面性的技术检测。

六、服务要求

1、在广西南宁地区有专业的维保团队，接到故障报修通知后30分钟内到达现场给予修复，服务期内提供立体停车设备常用的备品备件价格清单（必须品牌型号一致，质量不得低于原配件质量），并每隔5天到现场跟进服务。

2、必须为本项目购买保险并承诺在服务期内非人为操作事故负担全责。

3、在服务期内必须保证通过每2年一次的年检，采购方只负责直接交付到特检院的年检费用。

4、免费培训业采购方操作人员，每年不低于3期，每期不低于10人。

5、维护保养方式：半包方式，即日常维护保养中，人民币100元以下的单件维修配件材料由成交人购置，超过100元以上的配件费用经采购人确认后由采购人支付（人为损坏，驾驶失误、不可抗力因素等非自然损坏部件除外）。如更换配件品牌须不低于原配置且作必要说明，且须采购方认可。

七、其他要求：

1、竞标人的竞标报价内必须包含竞标人的所有费用（包括维保配件的包装、运输、临时设施，维保人员的劳务费【符合国家规定的各项费用、综合考虑劳务市场人工工资涨价风险，津、补贴及夜班、加班费、节假费用等】、服装、工具，保险、税金、人员交通、相关售后服务等维护期内所发生的一切费用），竞标价不因任何因素而调整。

2、付款方式：每年维保费用分两次支付，即每半年度维护工作完成后的一个月内，支付半年的维保费。

八、报价人资格要求

国内独立法人、具有工商管理部门核发的有效营业执照,有履行合同所必需的设备和专业技术服务能力。

九、其他

报价人须携带个人身份证、单位委托书、报价明细清单、服务方案。

十、报价方式

报价供应商以加盖单位公章的密封信函方式报价。

十一、报价地点

报价供应商请将营业执照、资质、本项目报价、维保服务相关业绩等资料交至医院后勤部保卫科，同时将资料电子版发至邮箱：408239143@qq.com

十二、询价项目主管部门联系人及联系方式

联系人：谭晓旭  联系电话：15978175751